Информация                                                                                                                               о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду  и мероприятиях по их сокращению на следующий год.

Основным видом деятельности предприятия АО «Компания ЮГ», в результате которой образуются выбросы, является производство электроэнергии на территории 7 районов: Ханты-Мансийский, Нижневартовский, Октябрьский, Кондинский, Сургутский, Белоярский и Березовский.  Выработка электроэнергии производится с помощью дизельных генераторных установок (ДГУ) различной степени мощности.

Экологическая деятельность АО «Компания ЮГ» в области охраны атмосферного воздуха от загрязнения,  представляет  собой совокупность мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности деятельности предприятия, соблюдение установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду (ОС) в зоне влияния хозяйственной деятельности. Организация осуществляет постоянный производственный экологический контроль,  целью которого является снижение негативного воздействия на ОС за счет повышения надежности, безопасности и безаварийности работ технического оборудования, а также разработка и своевременное выполнение природоохранных мероприятий.

При эксплуатации дизельных генераторных  установок,  в результате сжигания дизельного топлива  образуются продукты горения, поступающие в атмосферу с уходящими дымовыми газами. В результате чего, в атмосферу выделяется 10 ингредиентов:  твердых веществ (сажа, бензапирен) – 2, газообразных и жидких (Азота диоксид, Азота оксид, Сера диоксид, Сероводород, Углерод оксид, Формальдегид, Керосин)– 7 и 1 группа веществ обладающих эффектом суммации.  Источниками выбросов являются дымовые трубы.

Сведения об охране атмосферного воздуха (Форма 2-ТП (воздух),  представлены на основании полученного Разрешения №171/12 на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения.

Ежегодно, на основании План-графика производственного (лабораторного) контроля за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ), проводится выезд специализированной организации, для  проведения измерений и анализов по определению концентрации загрязняющих веществ в промышленных выбросах дизельных электростанций  АО «Компания ЮГ». Проведенный в 2016г. фактический анализ состава и характеристик выбросов загрязняющих веществ   показал, что превышения разрешенного суммарного выброса веществ в атмосферу нет, залповые выбросы в атмосферу при работе предприятия практически исключаются.

Исп. Инженер-эколог  Попова Т.А.